АКТ

об осуществлении технологического присоединения

№ БР-12.17						                                                         от «__» _______20__ г.

Акционерное общество «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», именуемое в дальнейшем АО «Юграэнерго», в лице заместителя генерального директора – главного инженера Минина Олега Викторовича, действующего на основании доверенности №40 от 17.10.2017 г., с одной стороны, и Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), в лице директора Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» Лукошкова Дмитрия Сергеевича, действующего на основании доверенности №01/29/176-17 от 20.03.2017 г., именуемое в дальнейшем «Заявителем», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

- Сетевая организация оказала Заявителю услугу по технологическому присоединению объектов (ВРУ-0,22 кВ объекта связи) электроэнергетики (энергопринимающих устройств) Заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения №БР-12.17 от 24.07.2017 г. в полном объеме на сумму 550,00 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 83,90 (Восемь десять три) рубля 90 копеек.

Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям №БР-12.17 от 24.07.2017 г.

Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) Сторон находятся по адресу: ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Семяшкина, 49В, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103024:39.

Акт о выполнении технических условий №БР-12.17 от 30.10.2017 г.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность (всего) 5 кВт, в том числе:

максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) 5 кВт;

ранее присоединённая максимальная мощность        кВт;

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов _____ кВА.

Категория надежности электроснабжения: III - 5 кВт;

- Перечень точек присоединения:

| N | Источник питания | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) | Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА) | Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДЭС «Саранпауль» | опора ВЛ-0,4 кВ №2, фид. №2 от ТП-10/0,4 кВ №11-3113 | 0,4 | 5 | - | 0,2 |
| В том числе опосредованно присоединенные |
| 1 | ДЭС «Саранпауль» | ВРУ-0,4 кВ объекта РТРС | 0,22 | 5 | - | - |

Границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон:

| Описание границ балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) | Описание границ эксплуатационной ответственности сторон |
| --- | --- |
| На отходящих контактах автоматического выключателя в ВРУ-0,4 кВ объекта РТРС от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 с ТП 10/0,4 кВ №11-3113 | На отходящих контактах автоматического выключателя в ВРУ-0,4 кВ объекта РТРС от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №2с ТП 10/0,4 кВ №11-3113 |

- У сторон на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

| Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации | Наименование электроустановки (оборудования) заявителя |
| --- | --- |
| Изоляторы опоры №2, ВЛ-0,4 кВ ф. №2, ТП-10/0,4 кВ №11-3113 | Кабель марки ВВГ-2х16 мм2 (10 м.), ВА 4729-1Р-25А, ВРУ-0,22 кВ, контур заземления, прибор учёта ЭЭ «Меркурий-200», зав. №08095960 |

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

| Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации | Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя |
| --- | --- |
| Изоляторы опоры №2, ВЛ-0,4 кВ ф. №2, ТП-10/0,4 кВ №11-3113 | Кабель марки ВВГ-2х16 мм2 (10 м.), ВА 4729-1Р-25А, ВРУ-0,22 кВ, контур заземления, прибор учёта ЭЭ «Меркурий-200», зав. №08095960 |

- Характеристики установленных измерительных комплексов содержатся в акте допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.

- Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики: ВА 4729-1Р - 25А.

- Автономный резервный источник питания: Отсутствует

- Прочие сведения: Отсутствуют

- Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже однолинейной схеме присоединения энергопринимающих устройств.

Прочее: _________________________________________________________________________________.

- Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами.

Заявитель претензий к оказанию услуг сетевой организацией не имеет.

| Подписи сторон: Сетевая организация: Заместитель генерального директора – главный инженер АО «Юграэнерго» ______________________ О.В. Минин МП | Заявитель: Директор Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» _______________ Д.С. Лукошков МП |
| --- | --- |

(на основании доверенности №40 от 17.10.2017 г.)